Bouwhandleiding SkipMark aandrijvingBauanleitung SkipMark Antriebe

| Inhalt |
| --- |
| SkipMark1 Anzahl | SkipMark2 Anzahl | SkipMark3 Anzahl | Umschreibung |
| 2 | 2 |  | GT6 Resin-Bodenplatte |
| 2 | 2 |  | GT6 Resin-Sitzgruppe |
| 1 | 1 | 1 | Resin-Portalhalter |
| 1 | 1 | 1 | Resin-Verriegelungsplatte |
| 2 | 2 | 2 | Resin-Rohre |
| 1 | 2 |  | Motor mit Schwungmasse |
| 1 | 2 |  | Motorhalter |
| 1 | 2 |  | Kardan |
| 1 | 2 |  | Angetriebenes Drehgestell |
| 1 |  |  | Laufdrehgestell |
| 1 | 1 | 1 | Mitteldrehgestell |
| 2 | 2 | 2 | Stromaufnahme |
| 2 | 2 |  | Gewicht |
| 2 | 2 | 2 | Verdrahtung 25cm oder 35cm (GT8) |
| 4 | 4 |  | Schrauben 5 mm silbern |
| 4 | 4 |  | Schrauben 10 mm schwarz |
| 2 | 2 | 2 | Schrauben 10 mm |
| 2 | 2 | 2 | Ring für Schraube |
| 2 | 2 | 2 | Messingstange 12mm |
|  |  | 1 | GT8 Resin-Bodenplatte C-Teil |

|  | Gussreste von der Bodenplatte entfernen und glatt schleifen. Danach kann die Bodenplatte wahlweise lackiert werden. Wenn die Bodenplatte leicht gebogen ist, kann sie wieder mit heißem Wasser zurück gebogen werden. |
| --- | --- |
|  | Bohren der Löcher für die beiden Scheinwerfer mit einem 2,4mm Bohrer. |
|  | Entfernen der Gussreste und Glattschleifen der Sitzgruppe. Danach kann die Sitzgruppe wahlweise lackiert werden. Wenn die Sitzgruppe leicht gebogen ist, kann sie wieder mit heißem Wasser zurückgebogen werden. Mit der Schraubverbindung wird die Sitzgruppe später wieder automatisch gerade gezogen. |
|  | Am Halling-Drehgestell den Portalhalter absägen. Dabei aber nicht die Zapfen für die Stromabnahme beschädigen. |
|  | Einsetzen der Verriegelungsplatte in das Halling- Drehgestell und Zusammenbau des Drehgestells. |
|  | Anbau des Stromaufnahmeblechs und Anlöten des Messingdrahtes in der Mitte. |
|  | Die Löcher für das Portal müssen so groß gefeilt werden wie im ursprünglichen Lima Portal. Ggf. kann auch das Lima-Portal damit verklebt werden. ! Achtung: Die Halter können bei zu viel Kraft leicht brechen! |
|  | Die Resin-Rohre müssen auf 6 Millimeter gekürzt und glatt gefeilt werden. Die Rohre können auch durch ein Messing Exemplar ersetzt werden. Für den Betrieb ist es egal, da die Schraube der Konstruktion sie gut festhält. |
|  | Den Portalhalter auf das Drehgestell setzen und die Messingdrähte für die Strom durch die vorgebohrten Löcher stecken. |
|  | Den Motorhalter in die Bodenplatte mit der breiten Seite in Richtung des Triebdrehgestells kleben. |
|  | Die Bodenplatte kann nun mit dem Mitteldrehgestell verbunden werden. Dafür wird diese mit einer 10 mm langen Schraube und einer Beilagscheibe verbunden. Aufgrund der zuvor platzierten Verriegelungsplatte im Drehgestell fixiert die Schraube die Verbindung. |
|  | Nun kann der Motor und die Kardanwelle eingesetzt werden. Danach die Verdrahtung einlöten (Falls nötig den Kondensator entfernen). Zu beachten ist, dass die Bodenplatten gerade sind. Es kann passieren, dass das Modell in der Mitte höher ist. Durch Feilen am Mitteldrehgestell (ca. 1 mm flacher feilen) kann das korrigiert werden. Resin ist ein Produkt, bei dem Abweichungen in den Abmessungen durch Schrumpfung oder Ausdehnung möglich ist. |
|  | Überprüfen, ob die Schwungmasse in der Sitzgruppe sich frei drehen kann. Wenn nein, muss die Aussparung größer gefeilt werden. |
|  | Die Sitzgruppe auf der Bodenplatte schrauben. Die silbernen Schrauben mit dem Kreuzkopf (5 mm) kommen auf die Seite der Schwungmasse, die schwarzen Schrauben (10mm) an die Vorderseite der Bodenplatte. |
|  | Die Gussreste an den Drehgestellen müssen weggefeilt werden. Die Seiten der Drehgestelle können in grau lackiert werden. |
|  | Das Gewicht wird mit doppelseitigem Klebeband oder Klebstoff (kein Sekundenkleber) in die Lima Wagenkasten eingebaut. Ich benutze selber Holzleim, den ich über Nacht trocknen lasse. Dass sorgt für eine feste Verbindung, die später wieder mit Wasser zu lösen ist. |
|  | Der Lima Wagenkasten ist an der Vorderseite nicht mit der Bodenplatte verschlossen. Das erleichtert es, die Wagenkästen und die Lichtleiter zu zerlegen. Mit der Gestaltung der Bodenplatte, sind die unterschiedlichen Doppeltüren der GT8 Essen berücksichtigt. Die Lichtplatine von der nicht angetriebenen Lima- Bodenplatte (B-teil) kann übertragen werden. ! Für die Beleuchtung ist zu beachten, dass die Hitzeentwicklung der Glühbirnen den Resinguss verzerren kann. Deswegen wird der Ersatz auf warm-weiße LED empfohlen. |
| SkipMark 1 Das Triebfahrwerk ist mit einer Achse mit Haftreifen ausgestattet. Wenn nur in eine Richtung gefahren wird, ist es ratsam die beide Gewichte in die angetriebene Bodenplatte oder Wagenkasten zu fixieren. SkipMark 3 Das Mittelteil (C-teil) für den GT8 hat den gleichen Portalhalter wie oben gezeigt. Wenn Sie Fragen haben über den Bau, dann können Sie uns mailen auf SkipMark@rheinbergerstrassenbahnbetriebe.nl |